TERMÉKNÉV	EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez

LEÍRÁS/ANYAGÖSSZETÉTEL	Homlokzati hőszigetelésre kifejlesztett, előre gyártott, felhasználásra kész, fehér színű, expandált EPS hőszigetelő lemez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET	Az EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesz lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan üzemeltethető épületeket kapunk. A termék homlokzati hőszigetelő bevonatrendszerekben alkalmazott, pihentetett polisztirol keményhab. Nagy hővezetési ellenállású, táblás, vakolattartó, szabványos termék, amely hőszigetelési tulajdonságokat kölcsönöz annak az alapszerkezetnek, amelyen alkalmazzák.

ALAPFELÜLET JELLEMZŐI	Régi és új, vakolt és vakolatlan kő, tégla, pórusbeton, beton és vasbeton falszerkezetek, valamint meglévő homlokzati hőszigetelő rendszerek külső hőszigetelő burkolására alkalmazható. Az alapfeltételeken és az alap műszaki igényeken túlmenően, a hőszigetelő rendszer kivitelezése során az érvényes rendelkezések és gyártói előírások tételes betartása kötelező!

FELDOLGOZÁS MÓDJA	Az EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemez a METON Kft. által gyártott és forgalmazott Terra, Texturato, Next típusú Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) része, felhasználásának részletes ismertetője, alkalmazásával szemben támasztott követelmények a Műszaki tájékoztató kiadvány, homlokzati hőszigetelő rendszer leírásánál megtalálhatóak, illetve a www.meton.hu weboldalon. Műszaki tulajdonságainak maradéktalan teljesüléséhez javasolt a termék rendszerként történő alkalmazása! A termék felhasználása, beépítése szakértelmet igényel! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás stb.), valamint hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a gyártót terheli!

FONTOS TUDNIVALÓK	Táblaméret: 500 × 1000 mm.

Vastagság: 10 mm-től 300 mm-ig.

Élképzés: egyenes.

Színjelzés: 1 piros sáv

Szabványos jelölés: EPS - EN 13163 – T2-L2-W2-S2 – P3-DS(70.-)1 - BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - TR150.

MINŐSÍTÉSEK/ TERMÉKSZABVÁNY

MSZ EN 13163:2012+A2:2017.

OFI vizsgálati jegyzőkönyv száma: 415.483-1-5.

NMÉ tanúsítvány száma: A-105/2015.

MŰSZAKI ALAPADATOK

| Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál: | ≥ 80 kPa / szabvány: CS(10)80. |
| --- | --- |
| Hajlítószilárdság: | ≥ 125 kPa / szabvány: BS125. |
| Felületre merőleges hajlítószilárdság: | ≥ 150 kPa / szabvány: TR150. |
| Hővezetési tényező: | 0,038 W/(m*K). |
| Páradiffúziós ellenállási szám: | 20-40. |
| Páradiffúziós tényező: | 0,036 – 0,018 mg (Pa*h*m). |
| Méretállandóság normál klímán: | ± 0,2 % / szabvány: DS(N)2. |
| Méretállandóság adott hő és nedvességtartalom esetén: | 3 % / szabvány: DS (70.-) 3. |
| Tűzvédelmi besorolás: | E. |
| Méretpontosság: Vastagság: Hosszúság: Szélesség: Derékszögűség: Síklapúság: | ± 1 mm / szabvány: T2. ± 2 mm / szabvány: L2. ± 2 mm / szabvány: W2. ± 2 mm / szabvány: S2. ± 5 mm / szabvány: P3. |

KISZERELÉS	PE fóliában, egységcsomagokban

TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁG	Tartós tárolásnál a lemezeket az UV sugárzástól, valamint a hővezetési tényező változásának elkerülése érdekében víztől védeni kell. A fenti feltételek teljesülése mellett a termék korlátlan ideig felhasználható.